## Slide 1: 1-Wire®
Standard 1-Wire®, zwany też czasami siecią MicroLAN, oznacza technologię zaprojektowaną i rozwijaną przez firmę Dallas Semiconductor polegającą na cyfrowej transmisji danych pomiędzy urządzeniem nadrzędnym (master) z jednym lub wieloma urządzeniami podrzędnymi (slave) opierając się na komunikacji jednoprzewodowej (1-Wire bus), przy użyciu dwukierunkowego, szeregowego protokołu 1-Wire.

## Slide 2: TCP/IP
Sieć 1-Wire została zaprojektowana, biorąc pod uwagę prostotę połączeń i niskie koszty, jako sieć łącząca komputer PC lub mikrokontroler z urządzeniami 1-Wire typu slave realizującymi całą gamę różnych funkcji użytkowych – na przykład:
Układy pamięci,
Czujniki (Sensory),
Przetworniki.

## Slide 3: Elementy konfiguracji
urządzenie nadrzędne (master) z oprogramowaniem kontrolującym,
para przewodów (single twisted pair) z końcówkami do podłączenia urządzeń po której realizowana jest zarówno komunikacja cyfrowa jak i zasilanie urządzeń. Zalecany przewód to skrętka kategorii 5,
urządzenia typu slave.
Urządzenie master inicjuje i kontroluje całkowicie działanie sieci 1-Wire

## Slide 4: Szybkość transmisji
Zarówno urządzenie master jak i slave jest nadajnikiem-odbiornikiem pozwalającym przesyłać dane w obu kierunkach, ale tylko w jednym kierunku w tym samym czasie.
Dane są przesyłane sekwencyjnie bajt po bajcie w trybie half-duplex z najmniej znaczącym bitem bajtu jako pierwszym.
Prędkość przesyłu danych w trybie standard wynosi maksymalnie 16,3 kbps, w trybie overdrive do 115kbps.

## Slide 5: Implementacje
Dla systemów PC istnieją adaptery umożliwiające podłączenie portów komputera do magistrali 1-Wire.
Urządzenia typu slave produkowane są jako układy scalone zawierające dwa bloki funkcjonalne: moduł interfejsu 1-Wire i moduł realizujący odpowiednią funkcję np. pomiar temperatury.
Oprócz modułów slave przeznaczonych do montażu na płytkach PCB istnieje cała grupa układów typu slave produkowanych w postaci metalowych „pastylek” pod nazwą iButton® z odpowiednimi adapterami podłączanymi do sieci 1-Wire, umożliwiającymi szybkie podłączanie i rozłączanie modułów iButton.

## Slide 6: Warstwa fizyczna
Protokół wykorzystany w sieci 1-Wire używa konwencjonalnych poziomów stosowanych w układach CMOS/TTL, gdzie poziom napięcia 0.8V i poniżej odpowiada stanowi logicznemu „0”, a napięcie 2.2V i wyżej reprezentuje logiczne „1”. Specyfikacja ta jest definiowana przy napięciu zasilania w zakresie 2.8V-6V. Rezystor podciągający (pull-up resistor) łączy linię danych sieci 1-Wire z napięciem zasilania +5V (weak pull-up) urządzenia master.

## Slide 7: Porty master i slave

## Slide 8: Adresowanie w sieci 1-Wire®
  Każde urządzenie slave posiada unikatowy 64 bitowy adres zapisany w pamięci ROM, nadawany w procesie produkcji. Na 64 bitowy adres składają się: 8 bitowy kod grupy (family code), 48 bitowy numer seryjny (serial code) i 8 bitowa suma kontrolna CRC siedmiu pierwszych bajtów. Suma kontrolna pozwala układowi master na sprawdzenie poprawności odczytu adresu urządzenia.

## Slide 9: Transmisja w sieci 1-Wire
  Transfer danych po magistrali 1-Wire odbywa się szeregowo bit po bicie w zdefiniowanych oknach czasowych. Logiczną jedynkę reprezentuje impuls o niskim poziomie i czasie trwania maksimum 15µs (Write-ONE), logiczne zero natomiast impuls o niskim poziomie i czasie trwania minimum 60µs (Write-ZERO). Wszystkie impulsy są inicjowane i generowane przez układ master.
Protokół 1-Wire nie przewiduje synchronizacji układów za pomocą sygnału zegarowego, stąd każdy moduł slave posiada wewnętrzny generator. Urządzenia 1-Wire używają opadającego zbocza sygnału do synchronizacji wewnętrznego układu czasowego.

## Slide 10: Struktura (Topologia) sieci
Sieci 1-Wire mogą mieć w zasadzie dowolna strukturę, zwykle są dopasowane do jednej kilku podstawowych kategorii
topologia liniowa (linear topology)
topologia gwiazdy (star topology)

## Slide 11: Terminologia

## Slide 12: Przykład
Dla przykładu: sieć 1- Wire o topologii gwiazdy z trzema odgałęzieniami o długości 10m, 20m, 30m będzie miała promień sieci 30m (najdłuższy odcinek) i wagę sieci 60m (suma wszystkich odcinkow). Ogólnie można stwierdzić, że waga sieci ogranicza czas narastania sygnału w kablu, promień zaś ustala czasy odbić sygnałów. Z reguły żadna sieć 1-Wire nie może mieć wagi większej niż 750m. W praktyce jednak dodatkowe czynniki limitują promień do mniejszej wartości. Również urządzenia slave wprowadzają do sieci pewną wagę! Dla przykładu waga urządzeń slave produkowanych w formie iButton jest równa 1m (inne układy 0,5m) .

## Slide 13: Sieci przełączane
Cała sieć jest dzielona na fragmenty które są pojedynczo podłączane przy użycie elektronicznego przełącznika 1-Wire (np. DS2409) co pozwala traktować fizycznie sieć jako pojedynczą strukturę topologiczną, natomiast elektrycznie stanowi ona oddzielne sieci.